## Slide 1
ПРОЕКТ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЧИЛЛЕРА
Новая линейка чиллеров Daikin
с экологичным хладагентом R-32

## Slide 2
Факторы изменения рынка и местное законодательство
цели Евросоюза на 2030
Амбициозная цель по защите окружающей среды до 2030 года
+27%
- 40 %
+27%
Более высокая энергоэффективность
Выбросы парниковых газов
Доля возобновляемой энергия

## Slide 3
Факторы роста рынка и местное законодательство
цели Евросоюза на 2030
3
ECODESIGN
Определяет минимальные требования к эффективности систем ОВКВ.
Косвенные выбросы
F-GAS
Для снижения выбросов F-газов (фторсодержащих газов) в атмосферу.
Прямые выбросы

## Slide 4
Факторы роста рынка и местное законодательство
цели Евросоюза на 2030
4
F-GAS
Для снижения выбросов F-газов (фторсодержащих газов) в атмосферу.
Прямые выбросы
-37%
-69%
-79%
2018
2024
2030
Цели по снижению ГФУ*:
(*) Базовое значение (100%) представляет собой общее количество эквивалентов CO2 на рынке ЕС с 2009 до 2012

## Slide 5
ПРОЕКТ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЧИЛЛЕРА
ОТВЕТ DAIKIN НА РЕГЛАМЕНТ «F-ГАЗЫ»

## Slide 6
Ответ Daikin на Регламент «F-газы»
Снижение прямых выбросов
Безопасность
Воздействие на окружающую среду
Затраты
Энерго
эффективность
Хладагент должен быть безопасным для использования в течение всего срока службы оборудования.
Важнейший фактор при выборе хладагента — его влияние на окружающую среду.
Для повышения энергоэффективности необходимо тщательно изучить потенциал хладагента.
Предоставлять клиентам доступные решения
Ключевые факторы Daikin при выборе хладагента

## Slide 7
Ответ Daikin на Регламент «F-газы»
Снижение прямых выбросов
Ноябрь 2013: Первая в Европе сплит-система типа «тепловой насос» на хладагенте R32 .
История лидерства с новыми хладагентами
R-32

## Slide 8
Ответ Daikin на Регламент «F-газы»
Снижение прямых выбросов
Июнь 2016: Первая кассетная модель типа «тепловой насос» на хладагенте R-32 с низким потенциалом глобального потепления.
История лидерства с новыми хладагентами
R-32

## Slide 9
Ответ Daikin на Регламент «F-газы»
Снижение прямых выбросов
Январь 2018: Первое поколение Altherma на хладагенте R32.
История лидерства с новыми хладагентами
R-32

## Slide 10
Ответ Daikin на Регламент «F-газы»
Снижение прямых выбросов
Апрель 2018: полный модельный ряд винтовых чиллеров с водяным и воздушным охлаждением на хладагенте R-1234ze(E)
История лидерства с новыми хладагентами
R-1234ze

## Slide 11
ПРОЕКТ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЧИЛЛЕРА
ПУТЬ ЛИДЕРСТВА
…. СНОВА И СНОВА.

## Slide 12
Новый модельный ряд чиллеров daikin r-32
R-32

## Slide 13
Новый модельный ряд чиллеров daikin r-32
Daikin — первая в мире компания, выпустившая чиллер с воздушным охлаждением, который работает на хладагенте R-32.
Потенциал глобального потепления у хладагента R-32 составляет 675, в три раза ниже чем у популярного хладагента R-410A.
Хладагент R-32 легко перерабатывать и использовать повторно. Это идеальное решение на пути к достижению целей Европейского регламента по фторсодержащим газам.

## Slide 14
Новый модельный ряд чиллеров daikin r-32
Основные характеристики
Хладагент R32 с низким коэффициентом глобального потепления: первые на рынке!
Широкий диапазон производительности: 80 – 700 кВт.
НОВИНКА Микроканальные конденсаторы
Silver и Gold: 2 варианта эффективности.
Три акустические конфигурации.

## Slide 15
Новый модельный ряд чиллеров daikin r-32
Основные характеристики
Максимальная эффективность:
Сезонная эффективность SEER до 4,7
Выдержат проверку временем:
Обгоняет требования Ecodesign 2021!

## Slide 16
Новый модельный ряд чиллеров daikin r-32
Микроканальные конденсаторы и R-32 для более низкого воздействия на окружающую среду:
Это сочетание снижает объем заправки на 68% (*) по сравнению с предыдущим поколением R-410A.
(*) измерялось в эквивалентных тоннах CO2.

## Slide 17
Новый модельный ряд чиллеров daikin r-32
(*) Референтный агрегат EWAT500B-XS сравнивают с чиллером на R410a с таким же объемом заправки.
Выброс CO2 от одного автомобиля составляет 118,5 г/км (источник — Еврокомиссия). Срок службы пассажирского автомобиля оценивают в 240 000 км.
Выбор одного чиллера на R-32 снижает выбросы углерода всей системы кондиционирования.
Это снижение можно сравнить с выбросом CO2 от 4 пассажирских машин*

## Slide 18
Изготовление оборудования по требованиям заказчика
Новые чиллеры Daikin R-32 можно полностью адаптироватьпод требования проекта.
Вдобавок к двум вариантам эффективности и трем акустическим конфигурациям предлагается широкий ассортимент опций.

## Slide 19
Изготовление оборудования по требованиям заказчика
1. Вариант эффективности
Silver
Gold
2. Акустическая конфигурация
Стандарт
Низкий уровень шума
Сниженный уровень шума
3. Опции (более 70!)
Рекуперация тепла
Гидравлический комплект
Управление переменным протоком
Ведущий/ведомый агрегат
... и многое другое

## Slide 20
Обзор линейки: варианты эффективности
Silver (стандартная эффективность)
Средний EER: 2,7
Средний ESEER: 3,9
Средний SEER: 4,1
Gold (высокая эффективность)
Средний EER: 3,0
Средний ESEER: 4,1
Средний SEER: 4,3
Опция регулирования скорости вентилятора (VFD)*
Где предлагается в качестве опции (multi V, Silver и Gold):  ESEER/SEER +3% в сред. Vs стандартная модель (производительность можно выбирать в CSS; сертификат Eurovent)
* Регулирование скорости вентилятора (фазовая отсечка) входит в стандартную конфигурацию одинарных моделей V.

## Slide 21
Краткий обзор характеристик:
Новая серия чиллеров Daikin Bluevolution
EWAT-B-
Хладагент R32 с низким коэффициентом глобального потепления: первые на рынке!
Широкий диапазон производительности: 80 – 700 кВт
Теплообменники микроканальные
Исполнения с эффективностью Silver и Gold
Три акустические конфигурации
Множество опций
Предлагаются новые опции: аккумулирующая емкость, насос переменной скорости, полная рекуперация тепла.
Варианты с 1 и 2 контурами частично совпадают в диапазоне между 150 и 350 кВт.

## Slide 22
Обзор линейки: СРАВНЕНИЕ с текущей серией*
Модели “Single V”
Новый хладагент R32.
Более гибкие: Новая промежуточная конфигурация шума как для исполнения Silver, так и для Gold (SL/XL).
Одинаковая эффективность при полной и при частичной нагрузке (SEER).
Наличие новых опций.
Модели “Multi V”
Новый хладагент R32.
Новая конструкция.
Одинаковая эффективность при полной нагрузке.
Более высокая эффективность при частичной нагрузке (SEER):
  +4% в стандартном исполнении
  +7% с опцией вентилятора VFD
Наличие новых опций.
Сравнение основано на моделях одинаковой производительности.

## Slide 23
Обзор линейки: опции
МЕХАНИЧЕСКИЕ |  |  | 
№ опции | НАИМЕНОВАНИЕ ОПЦИИ | SINGLE-V | MULTI-V
01 | Полная рекуперация тепла | Опция | Опция НОВИНКА
03a | Частичная рекуперация тепла с регулированием | Опция НОВИНКА | Опция НОВИНКА
08 | Исполнение с рассолом | Опция | Опция
20 | Комплект испарителя victaulic | Стандарт | Стандарт
21 | Комплект фланцев испарителя | Опция | Опция
29 | Термоизоляция испарителя толщиной 20 мм | Опция | Опция
61 | Отсечной клапан на линии нагнетания | Отсутствует | Опция
62 | Отсечной клапан на линии всасывания | Отсутствует | Опция
126 | Отсечной клапан на линии всасывания и нагнетания | Опция | Отсутствует
78 | Один центробежный насос (низкий напор) | Опция | Опция
79 | Один центробежный насос (высокий напор) | Опция | Опция
80 | Два центробежных насоса (низкий напор) | Опция | Опция
81 | Два центробежных насоса (высокий напор) | Опция | Опция
91 | Двойной перепускной клапан с отводом | Опция | Опция
111 | Высокотемпературный комплект | Опция НОВИНКА | Опция НОВИНКА
115 | Водяной фильтр | Опция | Опция
121 | Датчик протечек хладагента | Опция НОВИНКА | Опция НОВИНКА
127 | Манометры для сторон низкого и высокого давления | Опция | Опция
134 | Один центробежный насос (низкий напор) + бак | Опция | Опция НОВИНКА
135 | Один центробежный насос (высокий напор) + бак | Опция | Опция НОВИНКА
136 | Два центробежных насоса (низкий напор) + бак | Опция | Опция НОВИНКА
137 | Два центробежных насоса (высокий напор) + бак | Опция | Опция НОВИНКА
139 | Теплообменники с микроканавками и покрытием методом электроосаждения | Опция | Опция
140 | Защита для агрегатов (предотвращает доступ к ним) | Опция | Опция
141 | Боковые панели для теплообменников | Отсутствует | Опция
153 | Покрытие Blue Coat | Отсутствует | Опция
+ Полная рекуперация тепла
во всей линейке.
+ Частичная рекуперация тепла с улучшенной производительностью.
+ Опциональный буферный бак установлен на агрегатах всей линейки
+ Высокотемпературный комплект
+ Датчик протечек

## Slide 24
Обзор линейки: опции
ЭЛЕКТРИКА/УПРАВЛЕНИЕ |  |  | 
№ опции | НАИМЕНОВАНИЕ ОПЦИИ | SINGLE-V | MULTI-V
04 | Прямой пуск | Стандарт | Стандарт
06 | Устройство плавного пуска | Опция | Опция
10 | Двойная уставка | Стандарт | Стандарт
15 | Регулирование слишком низкого/высокого напряжения | Опция | Опция
16 | Счетчик электроэнергии | Отсутствует | Опция
17 | Компенсационные конденсаторы | Опция | Опция
42 | Speedtroll | Отсутствует | Опция
57 | Электрокалорифер испарителя | Стандарт | Стандарт
58 | Реле протока испарителя | Опция | Опция
60 | Электронные ТРВ | Стандарт | Стандарт
67 | Датчик температуры наружного воздуха и сброс уставки | Стандарт | Стандарт
68 | Счетчик наработки часов | Стандарт | Стандарт
69 | Замыкатель для общих неисправностей | Стандарт | Стандарт
70 | Аварийный сигнал с внешнего устройства | Опция | Опция
95 | Размыкатели контура компрессоров | Опция | Опция
96 | Размыкатели контура вентиляторов | Опция | Опция
97 | Дверца с подключением к вводному выключателю | Стандарт | Стандарт
99 | Регулирование работы вентиляторов (+ бесшумный режим вент.) | Стандарт | Опция
102 | Реле утечки тока на землю | Отсутствует | Опция
128 | Ведущий/ведомый | Стандарт | Стандарт
143 | Переменный первичный поток | Опция НОВИНКА | Опция НОВИНКА
144 | Датчик перепада давления (не подключен к агрегату) | Опция НОВИНКА | Опция НОВИНКА
155 | Модем DoS (с антенной) | Опция НОВИНКА | Опция НОВИНКА
160 | ВЕНТИЛЯТОРЫ С ВНЕШ. СТАТ. ДАВ. 100 ПА | Опция | Отсутствует
161a | Вентиляторы с электронным управлением, 200 Па | Отсутствует | Опция НОВИНКА
120e | Комплект инвертора для 1 центробежного насоса (низкий напор) | Опция НОВИНКА | Опция НОВИНКА
120f | Комплект инвертора для 1 центробежного насоса (высокий напор) | Опция НОВИНКА | Опция НОВИНКА
120g | Комплект инвертора для 2 центробежных насосов (низкий напор) | Отсутствует | Опция НОВИНКА
120h | Комплект инвертора для 2 центробежных насосов (высокий напор) | Отсутствует | Опция НОВИНКА
+ Насосы VFD
+ Управление переменным протоком
+ Модем Daikin on Site

## Slide 25
Изготовление оборудования по требованиям заказчика: рекуперация тепла
Рекуперация до 85% отдаваемого системой тепла за счет опции рекуператора тепла.
Общий коэффициент энергоэффективности (TEER) > 5!
(Холодопроизводительность + теплопроизводительность)/потребляемая мощность агрегата
Производство ГВС для хозяйственных нужд выше до 55°C .
+
Все в одном
Охлаждение + ГВС

## Slide 26
Изготовление оборудования по требованиям заказчика: гидравлический комплект
Максимальная гибкость благодаря гидравлическому комплекту:
Один насос, низкий напор
Один насос, высокий напор
Два насоса, низкий напор
Два насоса, высокий напор
Буферный бак
...для всех типоразмеров и для всей линейки (80-700 кВт)

## Slide 27
Изготовление оборудования по требованиям заказчика: управление переменным протоком
Экономия энергии за счет инверторных насосов и управления переменным потоком.
Встроенный или внешний насос VFD
Постоянная delta-p (VPF)

## Slide 28
Оптимизация системы: ВЕДУЩИЙ/ВЕДОМЫЙ АГРЕГАТ
Оптимизация системы благодаря решениям для управления несколькими чиллерами:
Ведущий/ведомый агрегат
До 4 агрегатов без внешнего управления
Оптимизация эффективности
Выравнивание часов наработки
Управление насосом агрегата

## Slide 29
Оптимизация системы: intelligent chiller manager
Оптимизация системы благодаря решениям для управления несколькими чиллерами:
Intelligent Chiller Manager (iCM)
Любое количество и тип агрегатов.
Оптимизация эффективности
Выравнивание часов наработки и пуска
Управление периферийными устройствами (клапанами, первичными и вторичными насосами, градирнями)
Стандартные и целиком оптимизируемые системы

## Slide 30
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С СЕРИЕЙ DAIKIN R-32

## Slide 31
1. Введение
2. Обзор линейки
3. График
5. Следующие шаги

## Slide 32
Обзор линейки: КОНСТРУКЦИЯ
Конструкция “Single V”
Разработаны на основе текущей серии R410A EWAQ-G
Новые спиральные компрессоры и теплообменники, адаптированные к R32
Модели с одним контуром: 81 – 217 кВт
Модели с двойным контуром: 158 – 210 кВт
Конструкция “Multi V”
Совершенно новая конструкция, разработанная на платформе TZB
Новые спиральные компрессоры и теплообменники, адаптированные к R32
Модели с одним контуром: 238—350 кВт
Модели с двойным контуром: 179—701 кВт

## Slide 33
Обзор линейки: Новые опции
НОВИНКА Частичная рекуперация тепла
Внедрение регулятора конденсации, который позволяет сохранять мощность рекуперации тепла при низких температурах наружного воздуха (при условии, что агрегат работает на полную мощность).
НОВИНКА Буферный бак
Буферный бак установлен на агрегатах всей линейки и работает по принципу plug and play.
НОВИНКА Управление переменным протоком и насосами
Тот же функционал, как и в винтовых кондиционерах:
Регулирование переменной скорости насоса через внешний сигнал 0-10 В.
Управление скоростью насоса по сигналам «термостат ВКЛ.» и «термостат ВЫКЛ.»
Управление по переменному расходу
 | Рекуперация тепла при 35°С наруж. воздуха | Рекуперация тепла при 20°С наруж. воздуха
Текущие | ~15% | ~3%
Новые | ~15% | ~15%

## Slide 34
daikin НОВЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ СВОБОДНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
+ СВОБОДНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
Новые чиллеры Daikin R-32 могут поставляться с инновационными опциями для свободного охлаждения, которые еще больше повышают энергоэффективность и снижают эксплуатационные расходы.

## Slide 35
daikin НОВЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ СВОБОДНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
Что представляет собой свободное охлаждение?
Это возможность системы/оборудования охлаждать воздух или воду за счет благоприятных условий наружного воздуха..
t. охлажд. воды
t. наруж. воздуха
Нагрузка на компрессор
Механическое
охлаждение

## Slide 36
daikin НОВЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ СВОБОДНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
Что представляет собой свободное охлаждение?
Свободное охлаждение позволят снизить энергопотребление, необходимое для стандартного механического охлаждения (например, компрессоров).
t. охлажд. воды
t. наруж. воздуха
Нагрузка на компрессор
СВОБОДНОЕ
охлаждение

## Slide 37
daikin НОВЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ СВОБОДНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
Daikin может предоставить три различные опции для свободного охлаждения:
 Free Cooling - Light (без гликоля)
Система миграции хладагента.
 Free Cooling - Full (без гликоля)
Система миграции хладагента.
 Свободное охлаждение c использованием дополнительных водяных теплообменников Дополнительные теплообменники с водой (модульная установка).

## Slide 38
daikin НОВЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ СВОБОДНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
Free Cooling - Light (без гликоля)
Система миграции хладагента позволяет рекуперировать до 25% от номинальной мощности агрегата.

## Slide 39
daikin НОВЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ СВОБОДНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
Free Cooling - Light (без гликоля)
Система миграции хладагента позволяет рекуперировать до 25% от номинальной мощности агрегата.
Преимущества
Решение без гликоля.
Не требуется насос для хладагента.
Площадь основания не больше стандартного агрегата.
Падение давления на стороне воды не больше обычного.
Chart: Температура воздуха — уставка для холодной воды, °С
| 4 | 6 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 13 | 15 | 20
Light Migration | 0.072 | 0.121 | 0.168 | 0.179 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.24
25% свободного охлаждения!
Компрессоры ВЫКЛ

## Slide 40
daikin НОВЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ СВОБОДНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
Free Cooling - Full (без гликоля)
Система миграции хладагента позволяет рекуперировать до 75% от номинальной мощности агрегата.
ЗАПАТЕНТОВАНО

## Slide 41
daikin НОВЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ СВОБОДНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
Free Cooling - Full (без гликоля)
Система миграции хладагента позволяет рекуперировать до 75% от номинальной мощности агрегата.
Chart: Температура воздуха — уставка для холодной воды, °С
| 1.5116662979125977 | 2.7299995422363281 | 3.3600006103515625 | 4.5166666507720947 | 10.042500019073486 | 12.013332843780518 | 13.439998149871826 | 13.693332672119141 | 15 | 20
Full Migration | 0.10916 | 0.16124 | 0.19998 | 0.24661 | 0.62857 | 0.75568 | 0.76891 | 0.76773 | 0.768 | 0.768
75% свободного охлаждения!
Преимущества
Решение без гликоля.
Не требуется насос для хладагента.
Площадь основания не больше стандартного агрегата*
Падение давления на стороне воды не больше обычного.
(*) кроме моделей с 4 вентиляторами
Компрессоры ВЫКЛ
ЗАПАТЕНТОВАНО

## Slide 42
Chart: Температура воздуха — уставка для холодной воды, °С
| 1.5116662979125977 | 2.7299995422363281 | 3.3600006103515625 | 4.5166666507720947 | 10.042500019073486 | 12.013332843780518 | 13.439998149871826 | 13.693332672119141 | 15 | 20
Full Migration | 0.10916 | 0.16124 | 0.19998 | 0.24661 | 0.62857 | 0.75568 | 0.76891 | 0.76773 | 0.768 | 0.768
Competitors | 0 | 0.50202 | 0.55668 | 0.59312
Light Migration | 0.072 | 0.121 | 0.168 | 0.179 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.24
 | Daikin Light | Daikin Full | Конкурент
Макс. производительность свободного охлаждения | До 25% | До 75% | До 60%
Эффективность | 30 | 30 | 19
daikin НОВЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ СВОБОДНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
Решения Daikin и конкурентов
Гибкость выше!
Эффективность выше!
Daikin - Light
Daikin - Full
Конкурент
Можно выбрать необходимую мощность фрикулинга

## Slide 43
Chart: Температура воздуха — уставка для холодной воды, °С
| 1.5116662979125977 | 2.7299995422363281 | 3.3600006103515625 | 4.5166666507720947 | 10.042500019073486 | 12.013332843780518 | 13.439998149871826 | 13.693332672119141 | 15 | 20
Full Migration | 0.10916 | 0.16124 | 0.19998 | 0.24661 | 0.62857 | 0.75568 | 0.76891 | 0.76773 | 0.768 | 0.768
Competitors | 0 | 0.50202 | 0.55668 | 0.59312
Light Migration | 0.072 | 0.121 | 0.168 | 0.179 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.24
 | Daikin Light | Daikin Full | Конкурент
Макс. производительность свободного охлаждения | До 25% | До 75% | До 60%
Эффективность | 30 | 30 | 19
daikin НОВЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ СВОБОДНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
Решения Daikin и конкурентов
Гибкость выше!
Эффективность выше!
Daikin - Light
Daikin - Full
Конкурент
Эффективность выше

## Slide 44
daikin НОВЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ СВОБОДНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
Свободное охлаждение с водой
Дополнительные водяные теплообменники (с модульным расположением) позволяют рекуперировать до 100% номинальной мощности агрегата.
Отдельный водяной теплообменник для свободного охлаждения
Преимущества
Не влияет на производительность чиллера.
Не приводит к более частому падению давления на стороне конденсации хладагента.
Агрегатированное решение или автономный модуль.

## Slide 45
ПРОЕКТ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЧИЛЛЕРА
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

## Slide 46
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Методика: Метод издержек за срок службы (LCC)
Метод издержек за срок службы — это инструмент для принятия экономических решений, используемый для оценки альтернатив и основанный на всех затратах, связанных с владением, эксплуатацией, обслуживанием и утилизацией проекта..
Капитальные затраты
Эксплуатационные расходы
Расходы на утилизацию

## Slide 47
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Пример из практики: использование в дата-центрах
Выбранная модель: Чиллер Daikin 500 кВт R-32
Предусмотрено четыре опции:
Стандартная модель
Свободное охлаждение Light (25%)
Свободное охлаждение Full (75%)
Свободное охлаждение с водой (100%)
Три варианта климатических условий:
Страсбург «средний»
Афины «жаркий»
Хельсинки «холодный»

## Slide 48
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Пример из практики: использование в дата-центрах
Охлаждение дата-центра в «средних» климатических зонах: Страсбург:
Опция Daikin свободного охлаждения с водой может покрыть потребность в энергии для охлаждения на 62%
Опция Daikin свободного охлаждения Full может покрыть потребность в энергии для охлаждения на 39%
Опция Daikin свободного охлаждения Light может покрыть потребность в энергии для охлаждения на 7%
Свободное охлаждение Light
Свободное охлаждение Full
Свободное охлаждение водой
Остаточная холодильная нагрузка (механическое охлаждение)

## Slide 49
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Пример из практики: использование в дата-центрах
В среднем +11%
В среднем +48%
В среднем +97%
Опции Daikin для свободного охлаждения обеспечивают существенную экономию эксплуатационных расходов.
В зависимости от климатических условий и выбранных опций сезонная эффективность улучшается в среднем на 11-97%.

## Slide 50
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Пример из практики: использование в дата-центрах
Экономия электроэнергии обеспечивает крайне быструю окупаемость вложений по сравнению с обычными решениями без свободного охлаждения:
окупаемость < 3 лет со свободным охлаждением Light.
окупаемость < 2 лет со свободным охлаждением с водой.
окупаемость < 1 годасо свободным охлаждением Full.
Chart: Окупаемость вложений г. Страсбург, дата-центр
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Free Cooling - Light | -5000 | -2853.2002 | -706.4005 | 1440.3993 | 3587.199 | 5733.9988
Free Cooling - Full | -10000 | 1035.7746 | 12071.5491 | 23107.3237 | 34143.0982 | 45178.8728
Water Free Cooling | -25000 | -6083.0885 | 12833.823 | 31750.7345 | 50667.6461 | 69584.5576
Окупаемость вложений

## Slide 51
Обзор
Экологичный хладагент R32
Высокая сезонная эффективность
Полная адаптация оборудования к требованиям заказчика
Решения для оптимизации системы
Больше возможностей подключения
Уникальные опции для свободного охлаждения
Самые низкие эксплуатационные расходы

## Slide 52
Чиллеры Daikin R-32 выдержат проверку временем

## Slide 54
СПАСИБО